ПРИБОР  ДИСТАНЦИОННОГО

КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ И  ТЕМПЕРАТУРЫ

Блок -3500руб

Датчик -1700руб

Назначение и короткое описание

Изначально прибор предназначен для камер сушки древесины ,необорудованных автоматическими системами регулирования  (таких большинство).      Позволяет дистанционно оценить влажность  древесины. Отпадает необходимость контроля процесса сушки ручными приборами . Не нужно открывать двери , что само по себе значительно (на 20-30минут после каждого открывания) увеличивает  время сушки.

Прибор  особо необходим при работе с давальческим  сырьем и древесиной покрытой льдом ,

поскольку в первом случае неизвестна  изначальная влажность сырья  , а во втором случае

большое количество льда может до суток и более увеличить обычное время процесса.

Разность между показаниями прибора и фактической влажностью древесины определяется, в основном , конструктивным исполнением  самой сушильной камеры . При этом, используя  опыт

уже установленных  приборов, однозначно можно сказать , что чем лучше выполнена вентиляция в камере , тем ближе показания прибора к фактическим. В лучших образцах камер расхождения

не превышают 1-2%.

Фактически ,  технологи поступают следующим образом. Окончание процесса сушки

определяется   ручными приборами .При  этом фиксируются показания нашего прибора (показания готовности) и в следующий цикл древесина в камере не проверяется до совпадения показаний с зафиксированными.

К прибору можно подключить от одного до семи датчиков, т.е. до семи сушильных камер.

На индикатор одновременно выводится номер датчика (камеры), значения температуры и

относительной влажности на выбранном датчике. Выбор датчика(камеры) осуществляется  нажатием кнопки с соответствующим номером.

Датчик

Необслуживаемый , представляет собой микропроцессорное устройство, выдающее в линию

результат измерения в цифровом виде . При монтаже все датчики  подключаются на линию параллельно. Линия – любой трехжильный неэкранированный провод , фактически нами используется  обычный телефонный.

Расстояние  от прибора до последнего датчика в линии  - 200 метров гарантированно.

Возможно увеличение этого расстояния по согласованию с заказчиком без изменения цены.

Характеристики

- питание  220В 50Гц

- мощность не более 15 Ватт

- индикатор – 9 разрядная светодиодная матрица

- размеры 90*90*55мм

- крепление на стену(используется пластиковая коробка под 5 автоматов - в комплекте)

- диапазон измеряемых температур 0..+125С, погрешность  +-1С

- диапазон измеряемой относительной влажности  0..100%  ,погрешность  не более 2%

ПРИБОР  ЗАПИСИ ТЕКУЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

“АНТИКОЧЕГАР”

2500руб

Назначение и короткое описание

Изначально предназначен для контроля ночной работы нерадивых кочегаров.

Прибор показывает текущее время и температуру с датчика , установленного на выходной

трубе водяного котла (или на входной, т.е. на обратке).  Каждый час прибор фиксирует в памяти

текущую температуру .  При нажатии кнопки «просмотр» на индикатор выводится информация в

виде «ЧАС:00    ТЕМПЕРАТУРА» ,начиная с 18:00 .   Пример : придя на работу , начальник

может проконтролировать работу кочегара, начиная с 18:00 вчерашнего дня.

Этот же прибор уже используется некоторыми технологами  для контроля  той же  сушки

древесины при осуществлении  режима «мягкой сушки», когда температура не должна превышать определенных значений.

Маленькое замечание .Подделать, подогнать значения температуры  НЕВОЗМОЖНО , поскольку

Запись  в память происходит  в промежуток времени плюс–минус 5 минут от 00 минут ровно.

Управляется прибор 3-мя кнопками : «установка часов», «установка минут», «просмотр»

Часы имеют встроенный источник питания и продолжают работать при отключении от сети.

Датчик

Конструктивно выполнен в виде клеммника-шайбы . Крепится  при монтаже либо винтом, либо

(если на трубу) хомутом.

Представляет собой микросхему, измеряющую и выдающую на линию значение температуры

в цифровом виде.

Соединение с прибором – любой трехжильный провод.  Расстояние  - до 200метров.

Характеристики

- диапазон измеряемых температур  0..125С, погрешность  +-1С

- установка на DIN-рейку

- остальное соответствует предыдущему прибору